## Slide 1
会议类音响设计标准
等级 | 最大声压级 | 传输频率特性 | 传声增益 | 稳定声场不均匀度 | 系统噪声级
一级 | 额定通带内≥98dB | 以125Hz～4kHz的 平均声压级为0dB， 在此频带内允许范围：－6dB～＋4dB | 125Hz～4kHz的 平均值≥－10dB | 1KHz、4kHz时≤＋8dB | NR-20
二级 | 额定通带内≥95dB | 以125Hz～4kHz的 平均声压级为0dB， 在此频带内允许范围：－6dB～＋4dB | 125Hz～4kHz的 平均值≥－12dB | 1kHz、4kHz时≤＋10dB | NR-20
早后期声能比(dB) | 500Hz～2kHz内1/1倍频带分析的平均值≥＋3dB（可选择项） |  |  |  | 
温馨提示
本地会议系统

## Slide 2
专业音箱配置
名称 | 面积 | 音箱数量和对应功率 | 音箱数量和对应型号
会议室1 | 50平米以下 | 2只30W音箱 | 2只G-3B30
会议室2 | 50平米到80平米 | 2只150W音箱 | 2只GX-3608
会议室3 | 80平米到120平米 | 4只150W音箱 | 4只GX-3608
会议室4 | 120平米到150平米 | 2只180W，2只150W音箱 | 2只GX-3610，2只GX-3608
会议室5 | 150平米到200平米 | 2只300W，2只180W音箱 | 2只GX-3612，2只GX-3610
会议室6 | 200平米到250平米 | 4只300W音箱 | 4只GX-3612
会议室7 | 250平米到300平米 | 2只450W，2只300W音箱 | 2只GX-3812，2只GX-3612
会议室8 | 300平米到350平米 | 4只450W音箱 | 4只GX-3812
温馨提示
本地会议系统

## Slide 3
喇叭设计标准
功放功率的选择：功放功率 ≧ 单个喇叭功率 X 喇叭数量 X 1.5倍
理想情况下，喇叭功率与距离的关系（仅供参考） |  |  |  |  | 
喇叭功率（W） | 3W吸顶喇叭 | 6W吸顶喇叭 | 10W壁挂喇叭 | 15W仿真草地音响 | 20W壁挂喇叭
两只喇叭之间距离（米） | 5 - 8 | 8 - 10 | 12 - 15 | 25 - 30 | 15 - 20
喇叭功率（W） | 30W壁挂喇叭 | 45W壁挂喇叭 | 60W壁挂喇叭 | 90W壁挂喇叭 | 30W防水号角
两只喇叭之间距离（米） | 25 - 30 | 30 - 40 | 45 - 50 | 55 - 65 | 50 - 70
喇叭布点的距离：
备注：
以上列表是在常规理想环境下，通过达到广播声压级得出的数据，具体环境还需要参考现场的环境噪声，即使是同一款喇叭型号，在不同场所的布置也是不一样的
公共广播系统
温馨提示

## Slide 4
广播喇叭线径规格
广播线材：功放输出到喇叭选用的线材常用的有RVV（常用的电源线）或者RVS（双绞线）两大类。
线径大小估算法：
国标GB4706.1-19921/1998规定
线截面积 | 负载电流
1 mm2 铜线 | 6A--- 8A
1 .5mm2 铜线 | 8A---15A
2 .5mm2 铜线 | 16A---25A
4 mm2 铜线 | 25A---32A
6 mm2 铜线 | 32A---40A
例如：
1台1500W定压功放，输出是100V，根据
公式 P (功率）=U（电压）x I（电流)
可得出电流 I=15A，室内的广播线就选用选用 RVV2*1.5或者RVS2*1.5，室外的就选用RVV2*2.5或者RVS2*2.5
(注意：室外比室内的线要粗1 mm2左右）
线径大小公式法：
R (线径)=5 x P(功率) x L（距离） (P为功率，单位kw ; L为距离，单位km)
例如：这路分区的单元总功率为500W（包含损耗），最远那只喇叭的距离为1000米，则 R= 5 x 0.5kw x 1km=2.5mm
公共广播系统
温馨提示

## Slide 5
广播喇叭线径表
负载功率（功放功率） | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650W | 1000W | 1500W
面积/长度 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm
100米 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.5
250米 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5
500米 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0
750米 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0
1000米 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10.0
公共广播系统
温馨提示

## Slide 6
在天花板不高于3m的场馆内，天花扬声器大体可以互相距离5-8m均匀配置
在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m
广播一般采用RVV线，负载功率500W以内规格用RVV2*1.5即可，如果在500W到1500W之间，用RVV2*2.5，超过1500W以上的或者室外用的喇叭线RVV2*2.5以上的线（线径超过2.5mm）
施工注意事项
温馨提示
公共广播系统
温馨提示